## Slide 1
0.55 Tesla und 7 Tesla
MRT mit verschiedenen Feldstärken
Evren Demir & Philipp Leuenberger

## Slide 2
Vorteile einer niedrigen und hohen Magnetfeldstärke
Diplomarbeit: Niederfeld-Lungenbildgebung
Herausforderungen der Lungen-MRT
Sequenzen im Einsatz
Anwendungsmöglichkeiten
Diplomarbeit: Potential und Herausforderungen der Ultrahochfeld-MRT
Körperliche Belastung und Nebenwirkungen
MR-Safety
Magnetfeldinhomogenitäten und Artefakte
Einsatzgebiete der UHF-MRT
Fragen und Abschluss
Inhalt der Präsentation

## Slide 3
Geringere Suszeptibilitätsartefakte
→ verhalten sich proportional zur Magnetfeldstärke
→ Nützlich bei Implantaten und der Lungenbildgebung
Geringere Sicherheitsrisiken
→ Missile-Effekt schwächer
→ Erwärmung durch HF-Impulse geringer. Sicherer bei aktiven Implantaten wie z.B Herzschrittmachern
Weniger Kosten
Vorteile einer niedrigen Magnetfeldstärke
Magnetom Free.Max 0.55T

## Slide 4
SNR steigt supralinear mit der Magnetfeldstärke
2.33-mal höheres Signal im Vergleich zu 3T
Besserer BOLD-Kontrast
Schnellere Akquisitionszeit
Natriumdarstellung
Vorteile einer hohen Magnetfeldstärke
Magnetom Terra.X 7T

## Slide 5
Lungenparenchym weist geringe Protonendichte auf durch viele luftgefüllte Strukturen (Alveolen, Acini..). Folglich weniger Signal.
Suszeptibilitätsartefakte durch Luft-Gewebe-Schnittstellen schränken die Bildqualität ein
Bewegungen im Thorax (Atmung, Herzschlag, Gefässpulsationen) erschweren die Bildgebung
Herausforderungen der Lungen-MRT

## Slide 6
Akquisition in Atemanhaltetechnik oder atemgetriggert
Langsamere T2*-Relaxation bei 0.55 Tesla
→ Anwendung konventioneller Sequenzen wie TSE, GE, IR..
Ultrakurze-Echozeit- / UTE-Sequenz
→ erfassen kurze T2* Zeiten und sind unempfindlicher auf Bewegung
→ eher lange Akquisitionszeiten für hochauflösende Aufnahmen
Sequenzen im Einsatz
UTE cor/ax

## Slide 7
Sequenzen im Einsatz
bSTAR: 1.16mm isotrope Auflösung.
TA: 4.7min
SoS out-in bSSFP: 2mm isotrope Auflösung. TA: 17s

## Slide 8
Die Niederfeld-Lungen-MRT eignet sich für eine Vielzahl klinischer Fragestellungen
Morphologische und Funktionelle Bildgebung
Im Vergleich zur CT:
→ Strahlenfreiheit und Wiederholbarkeit
→ Multiparametrische Sequenzen können umfassendere Beurteilung bieten
Anwendungsmöglichkeiten

## Slide 9
Zu den Indikationen zählen z.B Atelektasen, Infiltrate, Pleuraergüsse, Milchglasvertrübungen, Konsolidierungen, Parenchymdestruktionen..
Onkologische Früherkennung: Zuverlässige Bildgebung von Lungenrundherden ab 6mm
DWI ermöglicht weitere Charakterisierung ab 1cm Grösse
→ Lungenbiopsie evtl. nicht nötig
Morphologische Bildgebung

## Slide 10
Darstellung der Perfusion, Ventilation, Atemmechanik
→ z.B bei Asthma, COPD, Mukoviszidose, Diaphragmapathien..
Präzise Perfusionsbildgebung sowohl KM-gestützt als auch nativ möglich
→ Genauigkeit vergleichbar mit SPECT
Funktionelle Bildgebung
KM-gestützt
T1-Mapping
Fourier-Transformation

## Slide 11
Native Fourier-Dekompositions-MRT
→ Basiert auf regionale Schwankungen der Intensität durch die Atmung und Blutpulsation
→ Messung mithilfe schneller Sequenzen, z.B T1-FLASH
→ Trennung der Signale, Visualisierung anhand Ventilations-Perfusionskarten
→ Darstellung von Störungen vor morphologischen Veränderungen möglich
Funktionelle Bildgebung

## Slide 12
FAZIT

## Slide 13
Starke Einwirkung durch das Magnetfeld
Linear höherer HF-Impuls
Schnelleres Erreichen des SAR-Limits
Höhere Lautstärke
Stärkeres Erwärmen von Prothesen
(eventuell) Kleiner Anstieg des systolischen Blutdrucks
Klaustrophobie durch engere Gantry (60cm)
Periphere Nervenstimulation
Körperliche Belastung und Nebenwirkungen

## Slide 14
Emesis, Vertigo und Nausea sind übliche Nebenwirkungen
→ langsamere Tischgeschwindigkeit, damit sich der Körper an das Magnetfeld gewöhnen kann
→ RFP muss bis der/die Patient*in bestätigt, dass es ihm/ihr gut geht, am Tisch bleiben
Aufkommen von Magnetophosphen, Muskelzuckungen und einem metallischen Geschmack
Körperliche Belastung und Nebenwirkungen

## Slide 15
Prinzipiell gleiche Vorbereitung von Patienten*innen, bzw. Proband*innen wie an 3T und 1,5T
Wenige zugelassene Implantate
→ Keine Sicherheit bei Untersuchungen mit Implantaten
Grössere Untersuchungsräume
→ Sicherheits-Linie verschiebt sich bei passiv abgeschirmten UHF-MRTs
Instabile Patienten sollten nicht am UHF-MRT untersucht werden
MR-Safety

## Slide 16
Wenn das MR-Gerät passiv abgeschirmt wird, muss ein grösserer Untersuchungsraum vorhanden sein
Sicherheits-Linie verschiebt sich= medizinische Geräte müssen weiter vom UHF-MRT entfernt sein
MR-Safety
Magnetfeldstärkenverteilung ausserhalb des Geräts

## Slide 17
Anfälliger für Magnetfeldinhomogenitäten
IR-Sequenzen können aufgrund der Anfälligkeit nicht immer gut funktionieren
→ z.B. schlechte Fettsupression
→ schlechte Metallunterdrückung (kommt aber beim UHF-MRT weniger häufig vor)
Magnetfeldinhomogenitäten und Artefakte
Artefakte durch B1-Inhomogenitäten bei einer 7T Flair

## Slide 18
Suszeptibilitäts- und Chemicalshiftartefakte sind am stärksten betroffen
Durch schnellere Akquisitionszeit kann Bewegungsartefakten entgegengewirkt werden (insbesondere wenn sie mit KI unterstützt sind)
Magnetfeldinhomogenitäten und Artefakte
Artefakte ausgelöst durch eine Zahnspange

## Slide 19
Neurologische Bildgebung
Höhere räumliche Auflösung
Schnellere Aufnahmezeiten
Hochaufgelöste ToF-Sequenzen
Einsatzgebiete der UHF-MRT
Muskuloskelettale Bildgebung
Bessere Darstellung kleiner Strukturen
Kleinere Körperteile = weniger Probleme beim SAR
je nach Sequenzen sehr guter Kontrast
(Untersuchungen am Kopf sind für die Klinik zugelassen)
(Nur Knie ist für die Klinik zugelassen)

## Slide 20
Besonders geeignet für:
Multiple Sklerose
Epilepsie
Neurodegenrative Erkrankungen
Angiographien mit ToF
Spektrale Bildgebung
HRVWI-Sequenzen
Venographien
Neurologische Bildgebung
SWI eines MS-Patienten mit sichtbaren Eisenringen

## Slide 21
Neurologische Bildgebung
Hochaufgelöste ToF
Interkranialles Aneurysma

## Slide 22
Besonders geeignet für:
Darstellung von Knorpelschäden
Anzahl subtiler Läsionen, welche akquiriert werden, sowohl erhöht als auch besser kontrastiert
Muskoloskelettale Bildgebung
Sagittale PD-TSE

## Slide 23
feinste Strukturen können dargestellt werden
Vater Pacini Korpuskeln können mit UHF-MRT anstelle von Ultraschall aufgenommen werden
Es kann ein guter Kontrast geboten werden
Muskoloskelettale Bildgebung
3D DESS-Sequenzen der Vater Pacini Korpuskeln am Fuss

## Slide 24
FAZIT

## Slide 25
Fragen?

## Slide 26
Besten Dank fürs Zuhören!